## Slide 1: Estudio de consumo de energía mediante métodos de análisis de datos Contexto, métodos de análisis, herramientas y aplicaciones
Mikel Lumbreras Mugaguren
946014985
mikel.lumbreras@ehu.eus
Roberto Garay Martinez
667 178 958
roberto.garay@tecnalia.com

## Slide 2: Introducción General
La tecnología evoluciona. En 2021…
  Los sistemas de monitorización y control son capaces de entregar grandes volúmenes de información
  Existen herramientas de análisis avanzadas
Las aplicaciones energéticas evolucionan
  Relevancia creciente de la variabilidad en el precio de la energía (eléctrica)
  Diseño cada vez más ajustado de los sistemas de producción y distribución de energía al consumo previsto
  Mercado incipiente de los servicios energéticos y/o de flexibilidad.
Es necesario reenfocar los estudios energéticos
  Complementar los procesos de diseño, modelado y dimensionamiento
  Introducir un enfoque basado en datos
Empecemos por un pequeño seminario

## Slide 3: Objetivos
Comprender las cargas térmicas en la edificación y sus dinámicas principales
Introducir el concepto de Medida y Verificación de ahorros energéticos
Disponer de herramientas para la realización de análisis de datos
Identificar las variables relevantes y modelar la dependencia de las cargas térmicas frente a las mismas
Conocer los métodos de análisis estadístico y las métricas de error
Introducir distintos métodos de análisis clásicos y modernos
Introducir métodos de clasificación y segmentación de datos
Introducir métodos de detección de errores y reparación de series temporales
Enunciar los problemas, posibles vías de solución, proporcionar herramientas y referencias útiles

## Slide 4: Estructura del seminario
Módulo | Teoría (2h) | Práctica (4h)
I 2021/11/09 | Introducción. Cargas térmicas en la edificación. Procesos de Medida y Verificación. | Introducción a la Herramienta R/RStudio Carga y estructuración de datos Operaciones básicas Visualización
II 2021/11/16 | Análisis Estadístico y Correlaciones Métricas de error | Análisis de cargas térmicas Identificación de variables relevantes
III 2021/11/23 | Métodos de análisis Métodos tradicionales Métodos modernos. Gradient boosting, segmentación avanzada Calificación de métodos s/ objetivos de análisis | Análisis de cargas térmicas de un edificio
IV 2021/11/30 | Métodos de clasificación no supervisada Segmentación de datos Detección de errores Reparación de series temporales | Caso práctico Limpieza de series temporales Identificación de variaciones estacionales Segmentación de datos Construcción de un modelo completo

## Slide 5: Ponentes
Mikel LUMBRERAS MUGAGUREN, estudiante predoctoral PD EESIA
Máster en Ingeniería industrial. Especialidad: Termoenergía. Actuálmente consultor de web analytics en Mainstrat (https://mainstrat.com/). Mas de dos años como investigador junior en Tecnalia y >1 año de PIC en ENEDI (EHU/UPV).
Autor de diversos artículos cientificos publicados en revistas de alto impacto (Q1 JCR) y artículos de congresos y conferencias
https://doi.org/10.1016/j.energy.2021.122318
Trabaja desde 2019 sobre un conjunto de datos de consumo de calor en edificios conectados a la red de distrito de Tartu.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1339-7049
https://www.linkedin.com/in/mikel-lumbreras-mugaguren-79b3b5167/

## Slide 6: Ponentes
Dr Roberto GARAY MARTINEZ, Investigador Principal en Física del Edificio y Gestor de Proyectos en TECNALIA.
Activo en caracterización de edificios y sistemas energéticos en la edificación desde 2008 e investigador experimentalista en la infraestructura experimental KUBIK de Tecnalia desde 2011.
Experto certificado como “Certified Energy Manager” (CEM), Certified Energy Auditor” (CEA) and “Certified Measurement & Verification Professional” (CMVP) por la the US Association of Energy Engineers (AEE).
Co-autor de multiples artículos científicos (>30, 6 de alto impacto), libros (3), patentes (3), registros de software (2) e informes IEA & CEN (3). Ocasionalmente, Ponente/Profesor invitado (UPV/EHU 2021 ).
Ha participado en el diseño de varios procesos de análisis de edificios basados en datos de consumo de energía. Trabaja desde 2017 sobre un conjunto de datos de consumo de calor en edificios conectados a la red de distrito de Tartu.
https://orcid.org/0000-0003-2331-6561
linkedin.com/in/robertogaray
https://robertogaray.com

## Slide 7: Módulo 2: Análisis de Correlación y Métricas de Error

## Slide 8: Índice Clase 2
Introducción
Objetivos principales teoría
Repaso Variables Estadísticas Más Comunes
Correlación y Covarianza
Regresión Lineal y Métricas de error
Clasificación Supervisada + Métricas de error
Conclusiones e introducción a la práctica

## Slide 9: Introducción Módulo 2
Analítica Web
Internet de las cosas
Una gran cantidad de datos requiere de una estructura de datos
BIG-DATA

## Slide 10: Introducción Módulo 2
Big Data  Múltiples variables medidas y guardadas
Múltiples fuentes de datos

## Slide 11: Introducción Módulo 2
Variable 1
Variable 2
Variable 500
Variable X
Modelo inteligencia artificial
Para poder introducir esas variables al modelo, éstas tendrán que estar relacionadas de alguna forma con la variable a calcular

## Slide 12: Introducción Módulo 2
Variable 1
Variable 2
Variable 500
Variable X
Modelo inteligencia artificial
¿Cómo medimos esa relación?
¿Cómo sabemos si nuestra variable es válida?
ANALISIS DE CORRELACIONES

## Slide 13: Objetivos Específicos
Analizar la naturaleza estadística de los datos
  Repaso a variables estadísticas más simples
¿Qué es la correlación?
  Índices de correlación
Definición de regresión + tipos de regresores
Definición de clasificación supervisada + tipos de regresores
Analizar las métricas de error mas comunes

## Slide 14: Variables Estadísticas I
Regresión
Clasificación

## Slide 15: Variables Estadísticas II
Series Temporales  Media, Mediana, Moda, desviación estándar…

## Slide 16: Variables Estadísticas III
Formulación
Media
Desviación estándar
En R (Rstudio) existen funciones intrínsecas para calcular estas variables

## Slide 17: Variables Estadísticas IV
A modo de Repaso: Test Kahoot
Test Estadística Básica
Play Kahoot! - Enter game PIN here!
Para Mikel:
(https://create.kahoot.it/share/test-estadistica-basica/b4f150d5-29de-4109-be23-604355641655)

## Slide 18: Correlación y Covarianza
¿Qué es la correlación entre variables?
  Formulación de los coeficientes más comunes
  Significancia
¿Qué es la covarianza entre variables?
  Formulación de los coeficientes más comunes
  Significancia
Correlación vs Covarianza

## Slide 19: Correlación y Covarianza
“La correlación en el sentido más amplio es una medida de una asociación entre variables. En correlación datos, el cambio en la magnitud de 1 variable está asociado con un cambio en el magnitud de otra variable, ya sea en la misma (correlación positiva) o en la opuesta (negativa correlación) dirección”

## Slide 20: Correlación y Covarianza
“La covarianza es un valor que indica el grado de variación conjunta de dos variables aleatorias respecto a sus medias. Es el dato básico para determinar si existe una dependencia entre ambas variables”
COVARIANZA

## Slide 21: Correlación y Covarianza
Coeficiente de correlación de Pearson
Ecuación:
“El coeficiente de correlación de Pearson se calcula como la covarianza entre las pares de variables X e Y dividido por la desviación estándar de X y la desviación estándar de Y”

## Slide 22: Correlación y Covarianza
Coeficiente de correlación de Pearson: Grado de correlación
Ecuación:
Interpretación
En valor absoluto

## Slide 23: Correlación y Covarianza
Coeficiente de correlación de Pearson

## Slide 24: Correlación y Covarianza
Coeficiente de correlación de Pearson
Tabla de correlaciones de Pearson en R

## Slide 25: Correlación y Covarianza
Otros Coeficientes: SPEARMAN RANK CORRELATION
“El coeficiente de Spearman es una correlación de Pearson coeficiente calculado con los rangos de los valores de cada de las 2 variables en lugar de sus valores reales”
Igual que Pearson

## Slide 26: Correlación y Covarianza
Otros Coeficientes: SPEARMAN RANK CORRELATION
A, una curva estrictamente monótona
con un coeficiente de correlación de Pearson (r) de +0,84. También en el piso del lado izquierdo parte, la curva es continuamente ligeramente creciente. Después de clasificar los valores de ambas variables de menor a mayor, los rangos muestran una relación lineal perfecta
(B). La correlación de rango de Spearman es
Correlación de Pearson calculada con la rangos de datos en lugar de sus valores reales. Por tanto, el coeficiente de Spearman (ρ) de +1.0 en A corresponde a la correlación de Pearson de +1.0 en B.

## Slide 27: Regresiones Lineales
“En estadística, la regresión lineal es un enfoque lineal para modelar la relación entre una respuesta escalar y una o más variables explicativas (también conocidas como variables dependientes e independientes)”

## Slide 28: Regresiones Lineales
Univariables vs Multivariables
En general
Matricial

## Slide 29: Métricas de Error Regresión
Se presentan las siguientes métricas estadísticas:
Coeficiente de determinación: R2
Se puede interpretar un valor R2 de 0.9 como: "Noventa por ciento de la varianza en la línea de base los valores pueden explicarse mediante los valores modelados”

## Slide 30: Métricas de Error Regresión
Root mean squared error (RMSE)/Error cuadrático medio
Representa el desviación estándar muestra de las diferencias entre valores modelados y de referencia.
Se desea un valor bajo de esta métrica
Desde 0 hasta ∞

## Slide 31: Métricas de Error Regresión
Coefficient of variance of root mean squared error (CVRMSE)/ Coeficiente de varianza del error cuadrático medio
Deriva normalizando el RMSE con la media de los datos

## Slide 32: Métricas de Error Regresión
Mean Bias Error (MBE)/Error de sesgo medio
Los valores positivos indican que el modelo a continuación predice
los valores de la línea de base; los valores negativos indican
que el modelo predice los valores de referencia

## Slide 33: Métricas de Error Regresión
Existen otras muchas métricas que se adecuan a un tipo de regresión o a otro.
Reference: Insights into Performance Fitness and Error Metrics for Machine Learning (https://www.researchgate.net/publication/341816886_Insights_into_Performance_Fitness_and_Error_Metrics_for_Machine_Learning)

## Slide 34: Regresión no-lineal
RPubs - Métodos de regresión no lineal
¿Qué tendríamos que hacer?

## Slide 35: Modelos de Clasificación
“Cuando la variable dependiente es un factor o una variable tipo cualitativo, los modelos que se generan para su calculo se denominan modelos de clasificación”

## Slide 36: Modelos de Clasificación
Modelos de Clasificación mas comunes:
Support Vector Classiffier
Regresión Logística
Arboles de Decisión
Random Forest
Etc.

## Slide 37
Matriz de Confusión y Precisión // Confusion Matrix & Accuracy
Metricas de Error Clasificación

## Slide 38: Metricas de Error Clasificación
Recuperación y F-1 por clase
f1 = 2 * precision * recall / (precision + recall)

## Slide 39: Conclusiones Finales
Un análisis de correlaciones entre las variables nos ayudará a determinar cuáles son las variables óptimas para incluirlas en los modelos
Se estudian los modelos de regresión y sus métricas de error más comunes
Se estudian los modelos de clasificación mas comunes y las métricas de error más comunes
Pasamos a la práctica

## Slide 40: Kahoot II
A modo de Repaso: Test Kahoot
Test Sesión 2 Curso R
Play Kahoot! - Enter game PIN here!
(Para Mikel: https://create.kahoot.it/share/conceptos-sesion-2/73494b52-77f6-4c03-a0de-deca25562c1b)

## Slide 41: Práctica Sesión 2: Análisis Correlacional
Repaso Conceptos R/Rstudio
Test Conceptos R:
Play Kahoot! - Enter game PIN here!
Para Mikel:
(https://create.kahoot.it/share/conceptos-r/c14d78ab-9dc8-4a62-9540-dc61e2e8ae11 )

## Slide 42: Práctica Sesión 2: Análisis Correlacional
SCRIPT 1: Entrando en calor con R (20’)
  Cargar CSV de datos edificio
  Función: Vamos a pasar de datos horarios a agregados diarios
  Utilizamos esa función para cambiar nuestro archivo de datos
  Guardamos el nuevo CSV de datos diarios en el mismo directorio

## Slide 43: Práctica Sesión 2: Análisis Correlacional
SCRIPT 2: Análisis Correlaciones (40’)
  Cargar CSV de datos edificio DIARIOS (El generado en el anterior script)
  Limpieza de datos: Quitamos los NAs
  Comprobamos Test de Correlaciones
    Coeficientes de correlación, t-value, p-value, etc.
  Comprobamos Matrix de correlaciones

## Slide 44: Práctica Sesión 2: Análisis Correlacional
SCRIPT 3: Introducción a regresiones lineales con R (1.5h)
  De nuevo: Lectura del CSV con datos diarios
  Función: Dividir datos en Training y Testing (80/20)
  Función 2: Entrenamiento de Regresión Univariable: Q = A + BxT
  Función 3: Entrenamiento de Regresión Multivariable: Q = A + BxT + CxGt + DxWs + ExWd
  Función 4: Testear las regresiones anteriores en el testing data
  Función 5: Métricas de error
  Función 6: Plotear las regresiones usando ggplot2 + guardar .png

## Slide 45: Estudio de consumo de energía mediante métodos de análisis de datos Contexto, métodos de análisis, herramientas y aplicaciones
Mikel Lumbreras Mugaguren
946014985
mikel.lumbreras@ehu.eus
Roberto Garay Martinez
667 178 958
roberto.garay@tecnalia.com