## Slide 1: Estudio de consumo de energía mediante métodos de análisis de datos Contexto, métodos de análisis, herramientas y aplicaciones
Mikel Lumbreras Mugaguren
946014985
mikel.lumbreras@ehu.eus
Roberto Garay Martinez
667 178 958
roberto.garay@tecnalia.com

## Slide 2: Introducción
Análisis climático
  Método de Grados-Día
Análisis energético de edificios
  PRISM
  ASHRAE Changepoint
Variables Relevantes

## Slide 3: Contenido
Introducción | Teoría | 5’ | 
Datos a utilizar | Teoría | 10’ | 
Conocimientos prácticos | Teoría | 10’ | 
Puesta a punto |  | 5’ | 
Heating Degree days | Práctica | 20’ | Script 1
 |  | 15’ | 
PRISM | Práctica | 15’ | Script 2
ASHRAE Changepoint | Práctica | 60’ | Script 3
 |  | 15’ | 
Variables Relevantes | Teoría | 15’ | 
 | Práctica | 60’ | Script 4

## Slide 4: Datos a utilizar
Datos de un edificio en Tartu (Estonia)
  Carga térmica, horaria
  Datos climáticos, horarios
  Calendario
Calendario
Clima
ºC W/m2
Carga
KW
KWh
Datos horarios
Debería haber 8760h
Pero hay algo de pérdida
de información

## Slide 5: Conocimientos prácticos

## Slide 6: Puesta a punto
Descargar la información de GITHUB
Volcar la información en el directorio del proyecto
Abrir R Studio
Crear un proyecto nuevo
Operativa básica [Script 1]

## Slide 7: Descargar la información de GITHUB
Acceder a la URL de la práctica
https://github.com/robgaray/PhD_Course_Practice_03.git
Descargar material en zip

## Slide 8: Volcar la información en el directorio del proyecto
Descomprimir el archivo ZIP descargado en un directorio.
Este directorio será el directorio de trabajo de la práctica.
Sugerencia:
  C:/Proyecto_R/Practica_3

## Slide 9: Abrir R Studio

## Slide 10: Abrir R Studio

## Slide 11: Crear un proyecto nuevo
File>New Project
Existing Directory
Elegir el directorio que contiene los archivos
Create Project

## Slide 12: Operativa básica [Script 1]
Utilizar el explorador de archivos Cuadro abajo-derecha
4_Scripts
Elegir Pr01_scrp01.R
Se abrirá el script en el cuadro superior-izquierda

## Slide 13: Heating Degree days [Script 1]
[SCRIPT1]
Apertura de 1 archivo climático
Cálculo de Grados-día
Agreación mensual
Graficación

## Slide 14: Aggregate()
Función de agregación de R
Agrega datos en base a una o varias variables índice
Aplica la función que se desee.
  Típicamente, max, min, mean, sum
group_mean <- aggregate(df$weight, list(df$feed), mean)
group_mean <- aggregate(weight ~ feed, data = df, mean)

## Slide 15: Descanso

## Slide 16: PRISM [Script 2]
[SCRIPT2]
1. Instalación y activación de librerías
2. Apertura de 1 archivo CSV
3. Calculo de Heating Degree Days

## Slide 17: lm()
Función para el cálculo de coeficientes de regresión
lm(Summary_month$Load.kWh ~ Summary_month$HDD)
Forzando intersección en 0
lm(Summary_month$Load.kWh ~ Summary_month$HDD+0)

## Slide 18: predict()
Se emplea para aplicar un modelo calibrado sobre otra serie de datos.
Se predice un modelo.
  Datos del año 1
    Se conoce el clima y la carga
  Se obtienen los coeficientes
    Por ejemplo con lm()
Se proyecta un modelo
  Datos del año 2
    Se conoce el clima
  Coeficientes obtenidos en el año 1
  Se estiman las cargas
    Con predict()

## Slide 19: Grafica Q-t
Carga (Q) vs Tiempo (t)

## Slide 20: Grafica Q-T
Carga (Q) vs Temperatura (T)

## Slide 21: Grafica Q-Q
Carga del modelo (Q) vs Carga real (Q)

## Slide 22: ASHRAE Changepoint [Script 3]
[SCRIPT3]
1. Instalación y activación de librerías
2. Apertura de 1 archivo CSV
3. Calculo de Heating Degree Days

## Slide 23: function()
sumario_carga_mes<- function(dataset,month)
{
subset <- dataset[dataset$Month==month,]
MIN <-min(subset$Power.kW.)
MEAN <-mean(subset$Power.kW.)
MAX <-max(subset$Power.kW.)
VAR_SALIDA <-c(MIN, MEAN, MAX)
return(VAR_SALIDA)
}
2 variables de entrada
Cálculos intermedios
Agrupa las variables de salida en un único vector
(podría ser un dataframe, lista,…)
Define la salida

## Slide 24: R2 & MAE
MAE (Mean Absolute Error)
  Indicativo del error global
R2.
  Capacidad del modelo de explicar los datos (0-1)
  Indicativo de la dispersión del modelo
https://en.wikipedia.org/wiki/Mean_absolute_error
https://stackoverflow.com/questions/40901445/function-to-calculate-r2-r-squared-in-r

## Slide 25: quantile()
Calcula los cuantiles (percentiles) de una muestra
Valor que supera una determinada fracción de una muestra
quantile (datos, 0.25) valor que supera al 25% de la muestra

## Slide 26: Changepoint

## Slide 27: max() vs pmax()
max () 1 valor máximo de un conjunto de datos
pmax()
  compara 2 vectores de igual longitud
  Devuelve un vector
  cada valor [i] es igual al valor máximo de las posiciones [i] de los vectores originales
Idem con min() vs pmin()

## Slide 28: Formulación alternativa

## Slide 29: Descanso

## Slide 30: Variables Relevantes
TEORIA

## Slide 31: Variables Relevantes [Script 4]
[SCRIPT4]
1. Instalación y activación de librerías
2. Apertura de 1 archivo CSV
3. Calculo de Heating Degree Days

## Slide 32: Variables Relevantes
Discusión